ООО «Институт территориального планирования «ГРАД»

ПРОЕКТ КОМПЛЕКСНОЙ системы

УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ТЕРРИТОРИИ

Муниципального образования

сельское поселение

хулимсунт

БЕРЁЗОВСКОГО РАЙОНА хАНТЫ-МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

генеральный план

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ХУЛИМСУНТ

БЕРЁЗОВСКОГО РАЙОНА ХМАО-ЮГРЫ

Генеральный план

#### ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Заказчик:                 Администрация МО Берёзовский район

Муниципальный

контракт:              № 127 от 28.08.2007

Исполнитель:          ООО «ИТП «Град»

Шифр:                     КП 1116 - 08

Омск 2008

Приложение № 1

к решению Думы района

от 17.12.2009 № 536

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

СОДЕРЖАНИЕ:

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1	ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

1.1	Цели территориального планирования

1.2	Задачи территориального планирования

1.2.1	Задачи пространственного развития

1.2.2	Задачи по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды

1.2.3	Задачи по благоустройству и озеленению территории и санитарной очистке территории

1.2.4	Задачи по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана

1.3	Основные технико-экономические показатели проекта

2	ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ и последовательность их выполнения

2.1	Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры

2.2	Мероприятия по развитию основных функциональных зон для обеспечения размещения объектов капитального строительства

2.2.1	Жилые зоны

2.2.2	Зоны общественного центра

2.2.3	Производственные зоны

2.2.4	Зона инженерной инфраструктуры

2.2.5	Зона транспортной инфраструктуры

2.3	Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства

2.3.1	Развитие и размещение объектов жилищной сферы

2.3.2	Развитие и размещение объектов социальной сферы

2.3.3	Развитие и размещение объектов производственной сферы

2.3.4	Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры

2.3.5	Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры

2.4	Мероприятия по охране окружающей среды, благоустройству и озеленению территории населенного пункта, использованию и охране лесов

2.4.1	Мероприятия по управлению в области охраны окружающей среды:

2.4.2	Мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха

2.4.3	Мероприятия по охране водных объектов

2.4.4	Мероприятия по охране и восстановлению почв

2.4.5	Мероприятия по охране недр, минерально-сырьевые ресурсов, подземных вод

2.5	Мероприятия по инженерной подготовке территорий

2.6	Мероприятия по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий

2.6.1	Мероприятия по озеленению территории

2.6.2	Мероприятия по санитарной очистке территории

2.7	Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

2.7.1	Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера

2.7.2	Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера

2.8	Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана

Перечень используемых аббревиатур и сокращений.

АТС – автоматическая телефонная станция;

ВОС – водопроводные очистные сооружения;

ГРП – газораспределительный пункт;

ГРС – газораспределительная станция;

ГСМ – горюче-смазочные материалы;

ГТЭС – газотурбинная электростанция;

ДРСУ – дорожное ремонтно-строительное управление;

ДЭС – дизельная электростанция;

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство;

ЗСО – зона санитарной охраны;

КБО – комбинат бытового обслуживания;

КНС – канализационная насосная станция;

КОС – канализационные очистные сооружения;

ЛЭП – линии электропередач;

ППУ – пенополиуретановый;

ПС – понижающая станция;

СанПин – санитарные правила и нормы;

СЗЗ – санитарно-защитные зоны;

СМУ – строительное монтажное управление;

СНиП – строительные нормы и правила;

СОШ – средняя общеобразовательная школа;

СТО – станция технического обслуживания;

ТБО – твердые бытовые отходы;

ТП – трансформаторная подстанция;

УТТ и СТ – Управление технологического транспорта и специальной техники;

ФЗ – Федеральный закон;

Д. – деревня;

П. – поселок;

Пгт – поселок городского типа;

С. – село;

Р. – река.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение о территориальном планировании сельского поселения Хулимсунт Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Положение) подготовлено в соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ в качестве текстовой части материалов в составе генерального плана сельского поселения Хулимсунт (далее – поселение), содержащей цели и задачи территориального планирования, перечень мероприятий по территориальному планированию с указанием последовательности их выполнения.

2. Территориальное планирование территории поселения осуществляется в соответствии с действующим федеральным законодательством и законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – автономный округ), муниципальными правовыми актами поселения и направлено на комплексное решение задач развития поселения и решение вопросов местного значения, установленных Федеральным законом от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

3. Генеральный план поселения подготовлен в рамках комплексного проекта по разработке градостроительной документации муниципальных образований Березовского района, включающего в себя также проект плана реализации генерального плана, документацию по планировке территории (проекты планировки и межевания), проект правил землепользования и застройки.

4. Основные задачи генерального плана поселения:

1) выявление проблем градостроительного развития территории поселения в целом и населенных пунктов, входящих в состав поселения в частности, обеспечение их решения на основе анализа параметров сложившейся среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также принятых градостроительных решений;

2) определение основных направлений и параметров пространственного развития поселения и населенных пунктов, обеспечивающих создание инструмента управления развитием территории поселения на основе баланса интересов федеральных, региональных и местных органов власти;

3) создание электронного генерального плана на основе новейших компьютерных технологий и программного обеспечения, а также требований к формированию ресурсов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Березовского района.

5. Генеральный план поселения устанавливает:

1) функциональное зонирование территории поселения;

2) характер развития поселения с определением подсистем социально-культурных и общественно-деловых центров;

3) направления развития различных типов жилищного строительства за счет сноса ветхого и аварийного жилья, а также путем освоения незастроенных территорий, обладающих высокой градостроительной ценностью;

4) характер развития сети транспортных и инженерных узлов и коммуникаций, социальной и производственной инфраструктур;

5) характер развития средозащитной и рекреационной инфраструктуры.

6. Генеральный план поселения разработан на расчетный срок до 2027 года. Этапы реализации генерального плана, их сроки определяются органами местного самоуправления поселения исходя из складывающейся социально-экономической обстановки в поселении, районе и автономном округе, финансовых возможностей местного бюджета, сроков и этапов реализации соответствующих федеральных и окружных целевых программ в части, затрагивающей территорию поселения, приоритетных национальных проектов.

7. Реализация генерального плана осуществляется в границах поселения на основании плана реализации генерального плана, разработанного в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности и утверждаемого главой администрации поселения в течение трех месяцев со дня утверждения генерального плана.

8. План реализации генерального плана поселения является основанием для разработки и принятия муниципальных целевых градостроительных и иных программ развития поселения.

Задачи по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана:

обеспечение контроля за реализацией генерального плана поселения;

разработка муниципальных правовых актов в области градостроительных и земельно-имущественных отношений;

внедрение в практику предоставления земельных участков из состава земель муниципальной собственности на территории поселения для целей строительства и целей, не связанных со строительством, процедуры торгов (конкурсов, аукционов).

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Цели территориального планирования

Территориальное планирование направлено на определение функционального назначения территории поселения исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

- обеспечения устойчивого развития поселения;

- формирования благоприятной среды жизнедеятельности;

- развития и модернизации инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

- формирования комплексной инфраструктуры поселения, отвечающей современным требованиям, установленным действующим законодательством.

Задачи территориального планирования

Задачи пространственного развития

Первой и основной задачей пространственного развития является создание благоприятной среды жизни и деятельности человека и условий для устойчивого развития поселения на перспективу путем достижения баланса экономических и экологических интересов.

Эта задача включает в себя ряд направлений, к основным из которых относятся следующие:

- обеспечение экологически устойчивого развития территории путем создания условий для сохранения уникального природно-ресурсного потенциала территории, выполнения территорией средоохранных, экологовоспроизводящих функций;

- увеличение инвестиционной привлекательности поселения, что повлечет за собой создание новых рабочих мест, повышение уровня жизни населения;

- создание доступной и высокоэффективной социальной сферы обслуживания населения, в том числе возможность получения квалифицированных услуг в сфере образования и здравоохранения;

- усовершенствование внешних и внутренних транспортных связей как основы укрепления экономической сферы, а также развитие улично-дорожной сети;

- создание условий для разнообразных видов отдыха, занятия спортом.

Пространственная структура поселения представляет собой четыре населенных пункта: деревня Хулимсунт, село Няксимволь, деревня Нерохи, деревня Усть-Манья, расположенные в разных частях поселения и соединенных только зимниками. В северной части поселения проходит железная дорога, вдоль которой проектируется автомобильная дорога.

В настоящее время на территории поселения не установлена категория земель - земли населенных пунктов.

Исходя из комплексного градостроительного анализа потенциала поселения, генеральным планом определены основные пути решения задач пространственного развития поселения и населенных пунктов, входящих в его состав:

- совершенствование пространственной структуры территории поселения и населенных пунктов;

- регенерация и развитие жилых территорий;

- развитие  зон общественных  центров  и  объектов социальной  инфраструктуры;

- реорганизация и развитие производственных территорий.

Генеральным планом определены способы решения обозначенных задач пространственного развития поселения и населенных пунктов, входящих в его состав.

Совершенствование пространственной структуры территорий населенных пунктов, входящих в состав поселения

Баланс территории 	д. Хулимсунт с учётом планируемой границы населённого пункта (541,64  га) составляет:

- жилая зона –29,99га;

- общественно-деловая зона – 23,53 га;

- природные территории –75,45 га;

- производственные и коммунально-складские  территории – 183,82га;

- зона инженерной инфраструктуры – 29,71 га;

- зона транспортной инфраструктуры с УДС – 159,15 га;

- территории специального назначения – 6,19 га;

- рекреационная зона – 1,01 га.

- сельскохозяйственные территории-22,49га

Баланс территории с. Няксимволь с учётом планируемой границы населённого пункта (249,65га) составляет:

- жилая зона – 27,75 га;

- общественно-деловая зона – 6,94га;

- природные территории – 168.58га;

- сельскохозяйственные территории-3,35га

- производственные и коммунально-складские территории – 7,46га;

- зона инженерной инфраструктуры – 0,68 га;

- зона транспортной инфраструктуры с УДС – 23,77  га;

- территории специального назначения – 1,47 га;

- рекреационная зона – 0,32  га.

Баланс территории д. Усть-Манья с учётом планируемой границы населённого пункта (350,93га) составляет:

- жилая зона – 14,06 га;

- общественно-деловая зона – 7,4 га;

- природные территории – 245,62 га;

- производственные и коммунально-складские территории – 53,35га;

- зона инженерной инфраструктуры – 1,44 га;

- зона транспортной инфраструктуры с УДС – 22,76  га;

- территории специального назначения – 2,82га;

- рекреационная зона – 3,73  га.

К задачам пространственного развития поселения относятся:

- переход развития поселения к структурной, функциональной и средовой реорганизации и обустройству территории;

- сохранение, развитие, визуальное раскрытие и акцентирование природно-ландшафтного каркаса территории поселения;

- структуризация жилых, производственных и природных территорий, трансформация в соответствии с общей моделью планировочной структуры поселения.

Развитие общественных центров и объектов социальной инфраструктуры

Основными задачами по развитию общественных центров и объектов социальной инфраструктуры являются:

- упорядочение сложившихся общественных центров и наполнение их объектами общественно-деловой и социальной инфраструктур;

организация деловых зон, включающих гостиницы, объекты досуга, обслуживания и торговли;

- формирование в общественных центрах благоустроенных и озелененных пешеходных пространств.

Регенерация и развитие жилых территорий

Основными задачами по реорганизации и развитию жилых территорий являются:

- развитие жилых территорий за счёт повышения эффективности использования и качества среды ранее освоенных территорий, комплексной реконструкции территорий с повышением плотности их застройки в пределах нормативных требований, обеспечения их дополнительными ресурсами инженерных систем и объектами транспортной и социальной инфраструктур;

- развитие жилых территорий за счёт освоения внутрипоселковых территориальных резервов путём формирования жилых комплексов на свободных от застройки территориях, отвечающих социальным требованиям доступности объектов обслуживания, общественных центров, объектов досуга, требованиям безопасности и комплексного благоустройства;

- увеличение объемов комплексной реконструкции и благоустройства жилых территорий, капитального ремонта жилых домов, ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда;

- формирование многообразия жилой застройки, удовлетворяющей запросам различных групп населения.

Реорганизация и развитие производственных территорий

Основными задачами по реорганизации и развитию производственных территорий являются:

- упорядочение и благоустройство территорий существующих производственных и коммунально-складских объектов;

- определение перспективных территорий под развитие производственных и коммунально-складских объектов.

Транспортная инфраструктура

Обеспечение качественного транспортного обслуживания населения путем совершенствования внутренних и внешних транспортных связей, реализуемого по следующим направлениям:

- создание новых и модернизация существующих базовых объектов транспортной инфраструктуры;

- повышение качества внутренних транспортных связей за счет совершенствования всего транспортного каркаса и отдельных его элементов.

Инженерная инфраструктура

Основными задачами по развитию инженерной инфраструктуры являются:

- создание новых и модернизация существующих базовых объектов инженерной инфраструктуры;

- развитие систем инженерных коммуникаций в сложившейся застройке с учетом перспектив развития.

Задачи по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды

Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности настоящего и будущих поколений жителей поселения, сохранение и воспроизводство природных ресурсов, переход к устойчивому развитию.

Охрана от неблагоприятного антропогенного воздействия основных компонентов природной среды:

- атмосферного воздуха;

- поверхностных и подземных вод;

- почв, растительности и животного мира.

Задачи по благоустройству и озеленению территории и санитарной очистке территории

Основными задачами по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории поселения являются:

- создание системы зеленых насаждений как важнейшего фактора в структуре элементов природного комплекса поселения;

- обеспечение безопасной санитарно-эпидемиологической обстановки на территории поселения.

Задачи по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана

Основными задачами по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана поселения являются:

- обеспечение контроля за реализацией генерального плана поселения;

- разработка муниципальных правовых актов в области градостроительных и земельно-имущественных отношений;

- внедрение в практику предоставления земельных участков из состава земель муниципальной собственности на территории населенного пункта для целей строительства и целей, не связанных со строительством, посредством процедуры торгов (конкурсов, аукционов).

Основные технико-экономические показатели проекта

Проектом генерального плана предлагается совокупность мероприятий, направленных на эффективное использование территории: функциональное зонирование с отображением параметров планируемого развития, упорядочение и уплотнение производственных и коммунально-складских территорий, сохранение и организация природно-ландшафтного каркаса города как основы для организации комфортной среды проживания.

Реализация мероприятий генерального плана на расчетный срок предполагает следующие основные позиции:

- установление границы населенного пункта, соответствующей границе муниципального образования;

- увеличение селитебных территорий населённых пунктов с. п. Хулимсунт за счет свободных территорий;

- увеличение территорий всех функциональных зон селитебной территории: жилых кварталов и микрорайонов, объектов социально-бытового и культурно - досугового назначения в соответствии с действующими нормативами, улично-дорожной сети в соответствии с планировочным решением;

- структуризация и увеличение производственных и коммунально-складских территорий.

Таблица 1

Население, тыс.чел.

|  | Существующее положение | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| поселение Хулимсунт |  |  |
| Всего население | 2225 | 2840 |
| в том числе |  |  |
| д. Хулимсунт | 1530 | 1800 |
| с. Няксимволь | 642 | 740 |
| д. Усть-Манья | 40 | 300 |
| д. Нерохи | 13 | - |

Таблица 2

Возрастная структура населения, %

| Наименование | Существующее положение | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| поселение Хулимсунт | 2225 | 2840 |
| в том числе |  |  |
| младше трудоспособного возраста | 588 | 655 |
| трудоспособного возраста | 1397 | 1554 |
| старше трудоспособного возраста | 227 | 631 |
| д. Хулимсунт | 1530 | 1800 |
| в том числе |  |  |
| младше трудоспособного возраста | 406 | 389 |
| трудоспособного возраста | 984 | 1009 |
| старше трудоспособного возраста | 140 | 402 |
| с. Няксимволь | 642 | 740 |
| в том числе |  |  |
| младше трудоспособного возраста | 172 | 200 |
| трудоспособного возраста | 387 | 351 |
| старше трудоспособного возраста | 83 | 189 |
| д. Усть-Манья | 40 | 300 |
| в том числе |  |  |
| младше трудоспособного возраста | 10 | 66 |
| трудоспособного возраста | 26 | 194 |
| старше трудоспособного возраста | 4 | 40 |

- младше трудоспособного возраста - до 16 лет;

- трудоспособного возраста - от 16 до 59 лет – мужчины; от 16 до 54 лет – женщины;

- старше трудоспособного возраста - с 60 лет – мужчины, с 55 лет – женщины.

Таблица 3

Баланс территории поселения, га

|  | Существующее положение | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Территория в границах сельского поселения, в том числе: | 40779,41 | 40813,67 |
| Земли населенных пунктов: | 709.8 | 1176,78 |
| д. Хулимсунт | 487.3 | 541,64 |
| с. Няксимволь | 27,7 | 249,65 |
| д. Усть-Манья | 155,5 | 350,93 |
| д. Нерохи | 39,3 | 39,34 |
| Земли лесного фонда | 36575.4 | 36111.43 |
| Земли водного фонда | 3494.8 | 3494.80 |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов | - | - |
| Земли сельскохозяйственного назначения | - | - |
| Земли промышленности | - | - |
| Земли запаса | - | - |

Таблица 4

Баланс территории населённых пунктов поселения, га

|  | Существующее положение | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| д. Хулимсунт | 487,33 | 541,64 |
| Жилая зона | 12,41 | 29,99 |
| Общественно-деловая зона | 7,25 | 23,53 |
| Производственная зона | 48,90 | 183,82 |
| Зона инженерной инфраструктуры | 2,47 | 29,71 |
| Зона транспортной инфраструктуры | 39,38 | 159,15 |
| Зона природных территорий | 354,29 | 76,46 |
| Зона сельскохозяйственного использования | 4,41 | 22,49 |
| Зона специального назначения | 3,15 | 6,19 |
| Зона акваторий | 15,07 | - |
| с. Няксимволь | 27,72 | 249,65 |
| Жилая зона | 14,35 | 27,75 |
| Общественно-деловая зона | 2,11 | 6,94 |
| Производственная зона | 0,07 | 7,46 |
| Зона инженерной инфраструктуры | 0,09 | 0,68 |
| Зона транспортной инфраструктуры | 7,75 | 23,77 |
| Зона природных территорий | 2,69 | 168,9 |
| Зона сельскохозяйственного использования | 0,46 | 3,35 |
| Зона специального назначения | 0,20 | 1,47 |
| Зона акваторий | - | 0,91 |
| д. Усть-Манья | 155.53 | 350,93 |
| Жилая зона | 3.09 | 14,06 |
| Общественно-деловая зона | - | 7,4 |
| Производственная зона | - | 53,35 |
| Зона инженерной инфраструктуры | 0,04 | 1,44 |
| Зона транспортной инфраструктуры | 0.50 | 22,76 |
| Зона природных территорий | 150.69 | 241,94 |
| Рекреационная зона | - | 3,73 |
| Зона специального назначения | - | 2,82 |
| Зона акваторий | 1.21 | 3,48 |

Таблица 5

Жилищный фонд, тыс.кв.м

| Наименование | Существующее положение | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| д. Хулимсунт |  |  |
| Жилищный фонд всего (тыс. кв. м.), в том числе: | 34,5 | 54,4 |
| одноквартирные дома | 3,8 | 9,6 |
| двухквартирные дома | 1,9 | 1,6 |
| многоквартирные дома | 27,4 | 38,9 |
| общежитие | 1,2 | 4,3 |
| инвентарное жилье | 0,2 | - |
| Средняя жилищная обеспеченность (кв.м./чел.) | 22 | 30 |
|  | 13 | 13 |
| с. Няксимволь |  |  |
| Жилищный фонд всего(тыс. кв. м), В том числе: | 9,7 | 13,7 |
| одноквартирные дома | 7,2 | 11,0 |
| двухквартирные дома | 2,4 | 2,6 |
| многоквартирные дома | 0,1 | 0,1 |
| Средняя жилищная обеспеченность (кв.м/чел.) | 15 | 19 |
| д.Усть-Манья |  |  |
| Жилищный фонд всего (тыс. кв. м), в том числе: | 0,4 | 5,6 |
| одноквартирные дома | 0,4 | 5,6 |
| Средняя жилищная обеспеченность (кв.м./чел.) | 12 | 19 |

Примечание: в таблице указан объём действующего жилищного фонда (без учёта строящегося и разрушенного жилья).

Таблица 6

Объекты обслуживания

| Наименование | Существующее положение | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| д. Хулимсунт |  |  |
| Дошкольные образовательные учреждения (количество / мест) | 1 / 140 | 2 / 160 |
| Общеобразовательные учреждения (количество / мест) | 1 / 192 | 1 / 392 |
| Школа исскуств (количество/ мест) | 1 / 40 | - |
| учебно-производственный комбинат (количество/ мест) | - | 1 / 20 |
| Больничные учреждения (количество / коек) | 1 / 15 | 1 / 15 |
| Отделение скорой помощи (количество / автомашин) | 1 / 1 | 1 / 1 |
| Аптека (количество) | - | 1 |
| Молочная кухня (количество/ порций в сутки) | - | - |
| Прочие учреждения здравоохранения (количество) | - | - |
| Физкультурно-оздоровительный комплекс (количество/ кв.м. площади пола) | 1 / н/д | 1 / н/д |
| Спорткомплекс (количество/ кв.м. площади) | 1 / 1637 | 1 / 1637 |
| Хоккейный корт (количество) | 1 | - |
| Дом культуры(количество/ мест) | 1 / н/д | 1 / 415 |
| Библиотека (количество /тысяч единиц хранения) | - | 1/11 |
| Музей (количество) | 1 | 1 |
| Компьютерный зал (количество) | - | 1 |
| Объекты торгового назначения (количество / кв.м. торговой площади) | 10 / 1064 | 14 / 2178 |
| Объекты общественного питания (количество/ мест) | 1 / 40 | 2 / 65 |
| Администрация посёлка (количество) | 1 | 1 |
| Прочие административные здания (количество) | 9 | 7 |
| Отделение милиции (количество) | 1 | 1 |
| ЖКХ (количество) | 1 | 1 |
| Гостиница (количество/ мест) | 4 / 150 | 2 / 150 |
| Пожарное депо (количество/ всего автомобилей) | 1 / 2 | 2 / 4 |
| Предприятия бытового обслуживания (количество/ рабочих мест) | - | 1 / 15 |
| Химчистка (количество / кг вещей в смену) | - | 1 / 6 |
| Прачечная (количество / кг белья в смену) | - | 1 / 110 |
| Баня (количество/ мест) | 1 / - | 1 / 20 |
| Объекты кредитно-финансового назначения (количество/ операционных мест) | 1 / 1 | 1 / 2 |
| Предприятия связи (количество) | 1 | 1 |
| Кладбище традиционного захоронения (количество/ га) | 1 | 1 |
| Объекты культового назначения | - | 1 |
| Ветеринарный приемный пункт (количество) | 1 | 1 |
| Бюро ритуальных услуг (количесиво) | - | 1 |
| Мастерская по изготовлению национальных сувениров (количество) | - | 1 |
| с. Няксимволь |  |  |
| Дошкольные образовательные учреждения (количество / мест) | 1 / 50 | 2 / 85 |
| Общеобразовательные учреждения (количество / мест) | 1 / 162 | 1 / 162 |
| Няксимвольский интернат (количество / мест) | 1/ | 1 / 20 |
| Внешкольные учреждения (количество/ мест) | - | 1 / 15 |
| Больничные учреждения (количество / койко-мест) | 1 / 162 | 1 / 162 |
| Молочная кухня (количество / порций в смену) | 1 | 1 |
| Спортивный комплекс (количество/ кв.м. площади пола) | - | 1 / 162 |
| Лыжная база(количество) | - | 1 |
| Дом культуры(количество/ мест) | 1 / 120 | 1 / 295 |
| Библиотека (количество / тысяч единиц хранения) | 1 / 15 | 1 / 6,5 |
| Объекты торгового назначения (количество / кв.м. торговой площади) | 3 / 315 | 4 / 370 |
| Объекты общественного питания (количество/ мест) | - | 1 / 30 |
| Администрация (количество) | 1 | 1 |
| Прочие административные здания (количество) | 2 | - |
| Контора ЖКХ (количество) | - | 1 |
| Опорный пункт милиции | 1 | - |
| Гостиница (количество/ мест) | 1 / 2 | 1 / 5 |
| Пожарное депо (количество/ автомобилей) | 1 / 1 | 1 / 1 |
| Предприятия бытового обслуживания (количество/ рабочих мест) | - | 1 / 7 |
| Баня (количество/ мест) | - | 1 / 5 |
| Объекты кредитно-финансового назначения (количество/ операционных мест) | 1 / 1 | 1 / 1 |
| Предприятия связи (количество) | 1 | 1 |
| Кладбище традиционного захоронения (количество/ га) | 1 | 1 |
| Метеостанция (количество) | 1 | 1 |
| Ветеринарный пункт (количество) | 1 | 1 |
| МЧС (количество) | - | 1 |
| Объекты культового назначения | - | 1 |
| д.Усть-Манья |  |  |
| Дошкольные образовательные учреждения (количество / мест) | - | 1/25 |
| Общеобразовательные учреждения (количество / мест) | - | 1/15 |
| Спортивный зал (количество/кв. м площади пола) | - | 1/162 |
| Дом культуры(количество/ мест) | - | 1/150 |
| Библиотека (количество/тыс. единиц хранения) | - | 1/2 |
| Объекты торгового назначения (количество / кв.м. торговой площади) | - | 2/100 |
| Объекты кредитно-финансового назначения (количество/ операционных мест) | - | 1/1 |
| Предприятия связи (количество) | - | 1 |
| Больничные учреждения (количество / посещений в смену) | - | 1/5 |
| Пожарный пункт (количество) | - | 1 |

Примечание: в  таблице указаны действующие  объекты социальной сферы.

Таблица 7

Транспортное обслуживание

| Наименование | Существующее положение | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| поселение Хулимсунт |  |  |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования, км | 9,2 | 19,7 |
| с капитальным типом покрытия | - | 12 |
| с переходным типом покрытия | 8,1 | 7,7 |
| с низшим типом покрытия | 1,1 | - |
| Объекты транспортной инфраструктуры, ед |  |  |
| Автодорожный мост | - | 1 |
| Автозаправочная станция | - | 1 |
| Станция технического обслуживания | - | 1 |
| Предприятие питания | - | 1 |
| Наземная стоянка индивидуального транспорта | - | 1 |
| Дорожно-ремонтное строительное управление | - | 1 |
| д. Хулимсунт |  |  |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования с капитальным типом покрытия, км | - | - |
| Протяженность основных улиц и проездов, км |  |  |
| -всего | 17,8 | 14,3 |
| в том числе: |  |  |
| - поселковых дорог | - | 2,2 |
| - главных улиц | - | 2,4 |
| - основных улиц | - | 1,5 |
| - второстепенных улиц | - | 2,7 |
| - проездов | - | 5,5 |
| Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности, км | - | 0 |
| Количество транспортных развязок в разных уровнях, шт | 0 | 0 |
| Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями, шт | 150 | 250 |
| Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец, мин | - | 5-7 |
| Аэропорты (местного значения), ед | 1 | 1 |
| с. Няксимволь |  |  |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования с капитальным типом покрытия, км | - | - |
| Протяженность основных улиц и проездов, км |  |  |
| -всего | - | 8,6 |
| в том числе: |  |  |
| - поселковых дорог |  | 0,9 |
| - главных улиц |  | - |
| - основных улиц |  | 2,2 |
| - второстепенных улиц |  | 4 |
| - проездов |  | 1,5 |
| Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности, км | - | 0 |
| Количество транспортных развязок в разных уровнях, шт | 0 | 0 |
| Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями, шт | 120 | 250 |
| Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец, мин | - | 5-7 |
| Аэропорты (местного значения), ед | 1 | 1 |
| д. Усть-Манья |  |  |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования, км | - | - |
| Протяженность основных улиц и проездов, км |  |  |
| -всего | - | 9,5 |
| в том числе: |  |  |
| - основных улиц | - | 0,9 |
| - второстепенных улиц | - | 4,4 |
| - проездов | - | 4,2 |
| Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | - | 0 |
| Количество транспортных развязок в разных уровнях | 0 | 0 |
| Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | 120 | 250 |
| Элленги | 0 | 30 |
| Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | - | 5-7 |
| Автодорожный мост | - | 1 |
| Вертолетные площадки (местного значения), ед | 1 | 1 |

Таблица 8

Инженерное обеспечение

| Наименование | Существующее положение | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| поселение Хулимсунт |  |  |
| Газоснабжение |  |  |
| Газоснабжение |  |  |
| Компрессорная станция, шт. | 1 | 1 |
| Протяжённость газопроводов высокого давления, км | 0,74 | 0,74 |
| Газопотребление, млн. куб. м год | - | - |
| Электроснабжение |  |  |
| ПС 35/6, шт. | - | 1 |
| Протяжённость магистральных сетей ЛЭП 220 кВ, км | - | 2,3 |
| Протяжённость магистральных сетей ЛЭП 110 кВ, км | - | 2,8 |
| Протяжённость магистральных сетей ЛЭП 35 кВ, км | - | 17,9 |
| Протяжённость магистральных сетей ЛЭП 10 кВ, км | - | - |
| Электропотребление, млн. кВт ч/в год | - | - |
| Связь |  |  |
| Количество АТС, шт. | - | - |
| Протяжённость линий связи, км | - | - |
| Количество вышек связи, шт | 1 | 2 |
| д. Хулимсунт |  |  |
| Газоснабжение |  |  |
| ГРС, ГРП, шт. | 3 | 3 |
| Протяжённость газопроводов высокого давления, км | - | 64,7 |
| Газопотребление, млн. куб. м. год | - | 8,398 |
| Электроснабжение |  |  |
| Протяжённость магистральных сетей ЛЭП 6 кВ, км | 11,23 | 13,15 |
| Электропотребление, млн. кВт ч/в год | 0,67 | 0,95 |
| Связь |  |  |
| Количество АТС, шт. | 1 | 1 |
| Протяжённость линий связи, км | 8,8 | - |
| Количество вышек связи, шт | 2 | 3 |
| Теплоснабжение |  |  |
| Теплопотребление, Гкал/год | - | 66309 |
| Протяжённость сетей теплоснабжения, км | - | 4,165 |
| Водоснабжение |  |  |
| Водопотребление, тыс. куб. м/год | - | 241,65 |
| Протяжённость сетей водоснабжения, км | 14,63 | 10,0 |
| Водоотведение |  |  |
| Водоотведение, тыс. куб. м/год | - | 207,01 |
| Протяжённость сетей водоотведения, км | 15,3 | 12,83 |
| с. Няксимволь |  |  |
| Газоснабжение |  |  |
| Количество газораспределительных станций, шт | - | - |
| Протяжённость газопроводов высокого давления, км | - | - |
| Газопотребление, млн. куб. м. год | - | - |
| Электроснабжение |  |  |
| Протяжённость магистральных сетей ЛЭП 6 кВ, км | 1,51 | 5,04 |
| Электропотребление, млн. кВт ч/в год | 0,28 | 0,391 |
| Связь |  |  |
| Количество АТС, шт. | 1 | 1 |
| Протяжённость линий связи, км | 4,477 | - |
| Количество вышек связи, шт | 3 | 2 |
| Теплоснабжение |  |  |
| Теплопотребление, Гкал/год | - | 4595 |
| Протяжённость сетей теплоснабжения, км | - | 1,466 |
| Водоснабжение |  |  |
| Водопотребление, тыс. куб. м/год | - | 56,32 |
| Протяжённость сетей водоснабжения, км | - | 6,46 |
| Водоотведение |  |  |
| Водоотведение, тыс. куб. м/год | - | 46,59 |
| Протяжённость сетей водоотведения, км | 0,039 | 0,6 |
| д. Усть-Манья |  |  |
| Газоснабжение |  |  |
| Протяжённость газопроводов высокого давления, км | - | - |
| Газопотребление, баллонов. в год | - | 792 |
| Электроснабжение |  |  |
| Понижающая станция 35 кВ, шт. | - | 1 |
| Протяжённость магистральных сетей ЛЭП 35 кВ, км | - | 0,6 |
| Протяжённость магистральных сетей ЛЭП 10 кВ, км | - | 3,2 |
| Электропотребление, млн. кВт ч/в год | 0,017 | 0,158 |
| Связь |  |  |
| Количество АТС, шт. | - | 1 |
| Протяжённость линий связи, км | - | - |
| Количество вышек связи, шт | - | 1 |
| Узел спутниковой связи, шт | 1 | 1 |
| Теплоснабжение |  |  |
| Теплопотребление, Гкал/год | - | 853 |
| Протяжённость сетей теплоснабжения, км | - | - |
| Водоснабжение |  |  |
| Водопотребление, тыс. куб. м/год | - | 24,18 |
| Протяжённость сетей водоснабжения, км | - | 4,91 |
| Водоотведение |  |  |
| Водоотведение, тыс. куб. м/год | - | 24,18 |
| Протяжённость сетей водоотведения, км | - | 0,13 |

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ и последовательность их выполнения

Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры

Генеральным планом проведено зонирование территории поселения.

В границах поселения за пределами границ населённых пунктов установлены следующие функциональные зоны:

- зона транспортной инфраструктуры;

- зона инженерной инфраструктуры;

- зона специального назначения;

- зона природных территорий.

В границах населенных пунктов, входящих в состав поселения, установлены следующие функциональные зоны:

- зона индивидуальной жилой застройки;

- зона общественного центра;

- производственная зона;

- зона инженерной инфраструктуры;

- зона транспортной инфраструктуры;

- рекреационная зона.

В основу планировочной структуры поселения положена сложившаяся планировка территорий и существующий природный каркас.

Деревня Хулимсунт расположена в северной части поселения на берегу реки Северная Сосьва. Застройка деревни характеризуется четкой планировочной структурой. В северо-западной части населенного пункта располагаются: производственная и коммунально-складская зоны, в восточной - зона аэропорта.

Генеральным планом сохранен основной планировочный каркас и предусмотрены территории для перспективного освоения. В границах основных улиц формируется общественный центр, который является композиционным центром населенного пункта, а в восточной части деревни формируется подцентр.

Село Няксимволь расположено в юго-западной части поселения на берегу реки Северная Сосьва. Застройка характеризуется нечеткой планировочной структурой. В северо- восточной части населенного пункта располагаются производственная и коммунально-складская зоны. Общественный центр сформировался вдоль основных улиц Советская, Болотная и Кооперативная.

Проектируемая планировочная структура с. Няксимволь линейна и обусловлена расположением села на берегу реки Северная Сосьва, а также улицами, являющимися осями планировочной структуры. Общественный центр расположен в центральной части населенного пункта, который является композиционным центром населенного пункта. С северной части к нему примыкает проектируемая жилая застройка и коммунально-складские зоны.

Деревня Усть-Манья расположена в южной части поселения на берегу реки Северная Сосьва. Застройка характеризуется нечеткой планировочной структурой. Застроена в основном западная часть населенного пункта, а ближе к центру находится узел связи (спутниковый таксофон), не действующая дизельная электростанция, вертолетная площадка. Объекты социально бытового назначения отсутствуют.

Проектируемая планировочная структура д. Усть-Манья обусловлена расположением деревни на берегу реки Северная Сосьва. Генеральным планом предлагается общественный центр расположить в центральной части населенного пункта, который станет композиционным центром деревни, а с восточной и западной стороны к нему примыкают проектируемые жилые кварталы. В восточной части деревни предложено расположить производственные и коммунально складские зоны.

Генеральным планом предлагается:

- переход развития поселения к функциональной и средовой реорганизации и обустройству территории в планируемых границах;

- повышение интенсивности использования селитебных территорий за счет упорядочения транспортного каркаса застроенной территории, повышения плотности застройки, сноса ветхого фонда и строительства на его месте нового, с сохранением исторически сложившейся системы кварталов и их функционального назначения;

- развитие и совершенствование сложившегося центра поселения, насыщение его объектами обслуживания;

- структуризация жилых, производственных и природных территорий, трансформация в соответствии с общей моделью планировочной структуры;

- сохранение и развитие природно-ландшафтного каркаса, образующего природоохранную и рекреационную функциональную структуру территории поселения.

Мероприятия по развитию основных функциональных зон для обеспечения размещения объектов капитального строительства

Жилые зоны

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по развитию зон жилой индивидуальной застройки с целью создания комфортной среды жизнедеятельности.

д. Хулимсунт

На территории деревни Хулимсунт предусмотрено:

- освоение под индивидуальную жилую застройку свободных территорий в восточной, северо-западной части  населенного пункта;

- строительство новых многоэтажных домов в центральной части деревни;

- частичное обновление жилищного фонда – снос старых домов и строительство на их месте новых.

На указанных территориях предусмотрено проведение мероприятий по инженерной подготовке.

с. Няксимволь

На территории села Няксимволь предусмотрено:

- освоение под индивидуальную жилую застройку свободных территорий в северной части  жилой застройки, рядом с улицей Болотная;

- строительство новых домов в центральной части поселения, по существующей улице  Садовая,

- частичное обновление жилищного фонда – снос старых домов и строительство на их месте новых.

На указанных территориях предусмотрено проведение мероприятий по инженерной подготовке.

д. Усть-Манья

На территории деревни Усть-Манья предусмотрено:

- освоение под индивидуальную жилую застройку свободных территорий в западной и восточной части  деревни;

- частичное обновление жилищного фонда – снос старых домов и строительство на их месте новых.

На указанных территориях предусмотрено проведение мероприятий по инженерной подготовке.

Зоны общественного центра

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по формированию общественно-деловых зон с целью повышения уровня социально-бытового и культурно-досугового обслуживания населения.

д. Хулимсунт

В д. Хулимсунт предусмотрено развитие общественного центра, расположенного в центральной части населенного пункта, посредством строительства: культурно-досугового центра с музеем, гостиницы, дома быта, школы, детского сада, отделения милиции, столовой-ресторана, учебно-производственного комбината, реконструкция здания пекарни под торговый комплекс. На свободной территории в восточной части деревни планируется строительство: дома творчества с библиотекой, отделения связи, отделения сбербанка, кафе, мастерских по изготовлению национальных сувениров, супермаркета, бани с прачечной и  химчисткой, ветеринарного пункта , здания аэровокзала и речного вокзала. В северо западной части деревни планируется строительство: крытого рынка, часовни, пожарного депо, автомагазина, здания ЖКХ.

с. Няксимволь

В с. Няксимволь предусмотрено развитие общественного центра, расположенного в центральной части населенного пункта, посредством строительства детских садов, спортивного зала со спортивными площадками, кафе, гостиницы, магазина, комплекса бытового обслуживания с баней. По ул. Советской планируется строительство интерната, администрации с отделением банка и почтой АТС, клуба- библиотеки, внешкольного учреждения, лыжной базы на непотопляемой территории.  Это позволит создать организованный общественный центр села, структура которого будет обусловлена особенностями сложившейся планировки.

д. Усть-Манья

В д. Усть-Манья предусмотрено развитие общественного центра, расположенного в центральной части населенного пункта, посредством строительства, часовни,  комплекса начальной школы и  детского сада со  спортивным залом ; клуба с библиотекой и ФАП. Так же планируется строительство магазина смешанных товаров и магазина с пожарным пунктом,  почты с  отделением сбербанка. Это позволит создать организованный общественный центр деревни.

Производственные зоны

Генеральным планом запланирована структурная и технологическая реорганизация существующих производственных и коммунально-складских территорий, обеспечивающая соблюдение нормативных размеров санитарно-защитных зон от расположенных на них объектов.

д. Хулимсунт

Генеральным планом на территории д. Хулимсунт предлагается строительство мини-завода по переработки дикоросов, предприятия по переработке рыбы, деревообрабатывающего предприятия, строительство теплиц, овощехранилища,  кроме того определены территории для нового кладбища, территории для хранения лодок и автотранспорта.

Генеральным планом предусмотрено: строительство очистных и реконструкция водоочистных сооружений, строительство полигона ТБО.

с.  Няксимволь

Генеральным планом на территории с.Няксимволь  предлагается организация пункта по сбору дикоросов, товарооленеводческой фермы, полигона ТБО, складов. Кроме того, генеральным планом предлагается перенос пилорамы, ДЭС, склада ГСМ, склада угля. КОС размещается в коммуналько-складской зоне рядом со складами, предусматривается организованный  съезд к реке и причалу. Проектом предусмотрена ликвидация существующей свалки и перенос проектной свалки в северную часть села согласно санитарным нормам. В северную часть села предлагается перенести аэродром и вертолетную площадку. Помимо этого, генеральным планом предполагается размещение площадки ВОС и ПС в южной части.

д. Усть-Манья

Генеральным планом на территории д. Усть-Манья предлагается строительство предприятия по производству бентонитового порошка, деревообрабатывающего предприятия, кроме того определены территории: для кладбища, для хранения лодок, территории коммунально - складского назначения и территория для ПС.

Генеральным планом предусмотрено: строительство очистных и водоочистных сооружений, строительство полигона ТБО. В северную часть села предлагается перенести вертолетную площадку.

Зона инженерной инфраструктуры

Генеральным планом предусмотрены мероприятия, направленные на повышение благоприятных условий жизнедеятельности человека, на ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду на территории населенных пунктов по всем направлениям инженерного обеспечения. Мероприятия предусмотрены с учетом существующего состояния объектов инженерной инфраструктуры и с учетом прогноза изменения численности населения.

На территории населенных пунктов, входящих в состав поселения,  запланирована реконструкция существующих и строительство новых сетей и объектов: водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения и связи.

д.  Хулимсунт

На территории д. Хулимсунт запланировано формирование зон под объекты инженерной инфраструктуры:

- водопроводные очистные сооружения;

- канализационные насосные станции;

- канализационные очистные сооружения;

- котельная;

- газорегуляторный пункт;

- вышка связи;

- автоматическая телефонная станция;

- трансформаторные подстанции.

с. Няксимволь

На территории с. Няксимволь запланировано формирование зон под объекты инженерной инфраструктуры:

- подземный водозабор;

- канализационные очистные сооружения;

- котельная;

- понижающая станция 35/10 кВ;

- вышка связи;

- автоматическая телефонная станция;

- трансформаторные подстанции.

д. Усть-Манья

На территории д. Усть-Манья запланировано формирование зон под объекты инженерной инфраструктуры:

- подземные водозаборы;

- канализационные очистные сооружения;

- вышка связи;

- автоматическая телефонная станция;

- понижающая станция;

- трансформаторные подстанции.

Зона транспортной инфраструктуры

Для круглогодичного сообщения населенных пунктов с районным центром п.г.т. Березово и между собой генеральным планом предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под федеральную автомобильную дорогу по направлению на Агириш  III технической категории, под автомобильную дорогу «Подъезд к с. Няксимволь» IV технической категории, а также формирование зоны под строительство придорожного комплекса у с. Няксимволь, включающего в себя автозаправочную станцию мощностью 4 раздаточные колонки, станцию технического обслуживания мощностью 2 поста, предприятие питания на 20 мест и наземную стоянку индивидуального транспорта на 15 автомобилей, под строительство дорожно-ремонтного строительного управления, обслуживающего 300 километров дорог, а также под строительство автодорожного моста на федеральной дороге через р. Северная Сосьва.

д. Хулимсунт

Размещение зон транспортной инфраструктуры под строительство улично-дорожной сети на территории д. Хулимсунт:

- поселковые дороги;

- главные улицы;

- основные и второстепенные улицы в жилой застройке;

- проезды.

Размещение зон транспортной инфраструктуры под строительство объектов на территории д. Хулимсунт:

- гаражи индивидуального транспорта;

- аэропрот;

- автозаправочной станции;

- станция технического обслуживания

- лодочные гаражи;

- причал.

с. Няксимволь

Размещение зон транспортной инфраструктуры под строительство улично-дорожной сети на территории с. Няксимволь:

- поселковые дороги;

- основные и второстепенные улицы в жилой застройке;

- проезды.

Размещение зон транспортной инфраструктуры под строительство объектов на территории с. Няксимволь:

- автозаправочной станции;

- аэропорт.

Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства

Развитие и размещение объектов жилищной сферы

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по развитию и размещению объектов жилищного строительства:

В деревне Хулимсунт

- увеличение средней жилищной обеспеченности до 30 м2/чел. (рост от существующего уровня жилищной обеспеченности составит 36%);

- ликвидация жилищного фонда в объеме не менее 11,4 тыс. м2 (35 домов);

- проектируемая жилая застройка: одноквартирные, двухквартирные и многоквартирные жилые дома, блокированные жилые дома и общежития;

- новое жилищное строительство за период расчетного срока составит порядка 31 тыс. м2;

- распределение объемов строительства по трем периодам 2009-2012 гг., 2013-2017 гг., 2018-2027 гг. в соотношении 22%, 27% и 54% соответственно.

В селе Няксимволь

- увеличение средней жилищной обеспеченности до 19 м2/чел. (рост от существующего уровня жилищной обеспеченности составит 27%);

- ликвидация жилищного фонда в объеме не менее 1,6 тыс. м2 (28 домов);

- проектируемая жилая застройка: одноквартирные, двухквартирные и многоквартирные жилые дома;

- новое жилищное строительство за период расчетного срока составит порядка 5,2 тыс. м2;

- распределение объемов строительства по трем периодам 2009-2012 гг., 2013-2017 гг., 2018-2027 гг. в соотношении 25%, 29% и 46% соответственно.

В деревне Усть-Манья

- увеличение средней жилищной обеспеченности до 19 кв. м/чел. (рост от существующего уровня жилищной обеспеченности составит 58%);

- ликвидация жилищного фонда в объеме не менее 0,1 тыс. кв. м (3 дома);

- проектируемая жилая застройка - одноквартирные жилые дома;

- новое жилищное строительство за период расчетного срока составит порядка 5,3 тыс. кв. м;

- распределение объемов строительства по трем периодам 2009-2012 гг., 2013-2017 гг., 2018-2027 гг. в соотношении 19%, 26% и 55% соответственно.

Развитие и размещение объектов социальной сферы

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по развитию и размещению объектов социальной сферы:

- Ликвидация объектов:

В деревне Хулимсунт

в период с 2009 г. по 2012 г.:

- музыкальная школа (01:01:01);

- административное здание (01:02:01);

- магазин (01:02:01);

- магазин «У Федорыча» (01:01:01);

- гостиница «Вахта-23» (01:01:01).

в период с 2013 г. по 2017 г.:

- Хулимсунтская СОШ на 192 учащихся (01:01:01);

- дом культуры «Фортуна» (01:01:01);

- музей, распределительный узел (01:01:01);

- административное здание СМУ-4 (01:04:01);

- административное здание (01:02:02);

- баня (01:01:01);

- гостиница «Лена-32» (01:01:01).

в период с 2018 г. по 2027 г.:

- детский сад «Комарик» на 140 мест (01:01:01);

- хоккейный корт (01:02:01);

- администрация п. Хулимсунт, почтовое отделение, опорный пункт милиции (01:01:01);

- административное здание СМУ-4 (01:04:01);

- киоск (01:02:03);

- административное здание УТТ и СТ (01:02:02);

- вахтовая гостиница (01:02:01).

В селе Няксимволь

в период с 2009 г. по 2012 г.:

- Няксимвольский интернат (02:02:03);

- магазин «Надежда» (на межквартальной территории);

- игримторг-пекарня (02:01:01).

в период с 2013 г. по 2017 г.:

- детский сад «Северяночка» на 50 мест (02:01:01);

- сельский дом культуры (02:01:02);

- администрация, телецентр, опорный пункт милиции, библиотека, гостиница (02:01:02);

- ветеринарный пункт (на межквартальной территории).

в период с 2018 г. по 2027 г.:

- почта, отделение Сбербанка, АТС (02:01:02);

- контора КООП «Зверпромхоз» (02:01:02);

- метеостанция (02:02:03);

- лесничество (02:03:02).

Реконструкция объектов:

В деревне Хулимсунт

в период с 2009 г. по 2012 г.:

- столовая под столовая-ресторан (01:01:01).

в период с 2018 г. по 2027 г.:

- отделение Сбербанка (01:01:02);

- пекарня, магазин «Хлеб» под торговый комплекс 350 кв.м. торговой площади (01:02:01).

III. Строительство объектов:

в период с 2009 г. по 2012г:

В деревне Хулимсунт

- детский сад на 50 мест (01:02:06);

- аптека (01:01:02);

- магазин 60 кв.м. торг. площади (01:01:01);

- магазин автозапчастей 65 кв.м. торг. площади (01:02:02);

- рынок крытый на 300 кв.м. торг. площади (01:03:01);

- культурно-досуговый центр на 415 мест, музей (01:02:01);

- баня на 20 мест, прачечная на 110 кг белья в смену, химчистка на 6 кг вещей в смену (01:02:06);

- административное здание СМУ-4 (01:03:01).

В селе Няксимволь

- детский сад на 50 мест (02:02:07);

- Няксимвольский интернат на 20 мест (02:01:01);

- магазин 130 кв.м. торг. площади (02:02:09);

- кафе на 30 мест (02:02:04).

В деревне Усть-Манья

- клуб на 150 мест с библиотекой на 2 тыс. экземпляров, с ФАП на 5 посещений в смену (04:01:01);

- почта с отделением сбербанка на 1 операционное отделение (04:01:01).

в период с 2013 г. по 2017 г:

В деревне Хулимсунт

- школа на 392 места с бассейном на 180 кв.м. зеркала воды (01:02:03);

- магазин-пекарня 20 кв.м. торг. площади (01:02:01);

- супермаркет 150 кв.м. торг. площади (01:02:06);

- компьютерный зал (01:01:01);

- администрация (01:02:05);

- административно-бытовое здание ЖКХ (01:03:01)

- отделение Сбербанка (01:02:06);

- гостиница на 75 мест (01:02:01);

- ветеринарный пункт (01:02:08);

- бюро ритуальных услуг (01:01:01).

В селе Няксимволь

- детский сад на 35 мест (02:02:03);

- клуб на 295 мест, библиотека 6,5 тыс. экземпляров (02:01:02);

- спортивный зал 162 кв.м. площади пола (01:02:01);

- гостиница на 5 мест (02:02:08);

- администрация, отделение Сбербанка (02:01:02);

- ветеринарный пункт (02:03:06).

В деревне Усть-Манья

- начальная школа - детский сад на 15 учащихся и 25 мест (04:02:01) со спортивным залом на 162 кв.м площади пола;

- магазин на 60 кв. м торговой площади (04:01:01).

в период с 2018 г. по 2027 г:

В деревне Хулимсунт

- детский сад на 110 мест (01:01:01);

- учебно-производственный комбинат на 20 мест (01:02:03);

- магазин 115 кв.м. торг. площади (01:02:05);

- магазин книги 140 кв.м. торг. площади (01:02:01);

- кафе на 25 мест (01:02:05);

- дом творчества на 80 мест, библиотека на 11 тыс. экземпляров (01:02:05);

- дом быта на 15 рабочих мест (01:01:01);

- отделение милиции (01:01:01);

- административное здание (01:02:05);

- контора предприятия по выращиванию с/х культур (01:03:01);

- пожарное депо на 2 автомашины (01:02:02);

- отделение связи (01:02:05);

- мастерская по изготовлению национальных сувениров (01:02:05).

В селе Няксимволь

- внешкольное учреждение на 15 мест (02:01:02);

- лыжная база (02:01:04);

- магазин 85 кв.м. торг. площади (02:01:03);

- контора ЖКХ (02:01:01);

- баня на 5 мест, КБО на 7 раб. мест (02:02:06);

- пожарное депо на 1 автомашину (02:03:04);

- метеостанция (02:02:09);

- МЧС (02:03:04).

В деревне Усть-Манья

- магазин на 40 кв. м  торговой площади с пожарным пунктом (04:01:02).

в течение расчетного срока:

В деревне Хулимсунт

- часовня (01:02:02).

В селе Няксимволь

- церковь (02:02:02).

В деревне Усть-Манья

- часовня (04:02:02).

Развитие и размещение объектов производственной сферы

В деревне Хулимсунт

Предусмотрены производственные площади для размещения:

- минизавод по переработке дикоросов с пунктом приема (1,2 га);

- пункт закупа рыбы и цеха посола и копчения рыбы (0,9 га);

- цеха по изготовлению и переработки мебели (4,7 га);

- складские помещения;

- сельскохозяйственное предприятие с двумя теплицами и овощехранилищем (2,1 га).

В селе Няксимволь

В планировочной структуре села выделена производственная площадь для размещения приемно-обменного пункта (сбор дикоросов) (0,4 га).

В деревне Усть-Манья

В планировочной структуре  деревни (04:03:01)  выделены  производственные площадки для размещения лесоперерабатывающего комплекса (27,8 га)  (мощностью 10 тыс. куб. м в год) и предприятия по производству бентонитового порошка (22 га).

Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры

Внешний транспорт

Генеральным планом предлагается строительство подъезда (автомобильной дороги VI технической категории с капитальным типом покрытия) к д. Усть-Манья с южной стороны деревни от проектируемой автомобильной дороги федерального значения.

Улично-дорожная сеть и поселковый транспорт

д. Хулимсунт

Дальнейшее совершенствование улично-дорожной сети населенного пункта путем реализации мероприятий по реконструкции существующих и строительству новых улиц и дорог:

- реконструкция основных улиц и дорог на территории деревни;

- строительство внутриквартальных транспортных связей в районах новой застройки, а также второстепенных улиц и проездов.

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по формированию зон транспортной инфраструктуры внутри населенного пункта с целью повышению качества обслуживания населения. Параметры улично-дорожной сети должны быть доведены до нормативных и отвечать назначенной категории:

- поселковые дороги с шириной проезжей части 8 м, протяженностью 2,2 км, площадью покрытия 17600 м2;

- главные улицы с шириной проезжей части 8 м, протяженностью 2,4 км, площадью покрытия 19200 м2;

- основные улицы в жилой застройке с шириной проезжей части 6 м, протяженностью 1,5 км, площадью покрытия 9250 м2;

- второстепенные улицы в жилой застройке с шириной проезжей части 6 м, протяженностью 2,7 км, площадью покрытия 16300 м2;

- проезды с шириной проезжей части 6 м, протяженностью 5,5 км, площадью покрытия 33650 м2.

с. Няксимволь

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по формированию зон транспортной инфраструктуры внутри населенного пункта с целью повышению качества обслуживания населения. Параметры улично-дорожной сети должны быть доведены до нормативных и отвечать назначенной категории:

- поселковые дороги с шириной проезжей части 8 м, протяженностью 0,9 км, площадью покрытия 6720 м2;

- основные улицы в жилой застройке с шириной проезжей части 6 м, протяженностью 2,2 км, площадью покрытия 14350 м2;

- второстепенные улицы в жилой застройке с шириной проезжей части 6 м, протяженностью 4 км, площадью покрытия 23600 м2;

- проезды с шириной проезжей части 6 м, протяженностью 1,5 км, площадью покрытия 8850 м2.

с. Усть-Манья

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по формированию зон транспортной инфраструктуры внутри населенного пункта с целью повышению качества обслуживания населения. Параметры улично-дорожной сети должны быть доведены до нормативных и отвечать назначенной категории:

- основные улицы в жилой застройке с шириной проезжей части 6 м, протяженностью 0,9 км, площадью покрытия 5600 м2;

- второстепенные улицы в жилой застройке с шириной проезжей части 6 м, протяженностью 4,4 км, площадью покрытия 26600 м2;

- проезды с шириной проезжей части 6 м, протяженностью 4,2 км, площадью покрытия 25400 м2.

#### 2.3.4.3 Объекты транспортной инфраструктуры

д. Хулимсунт

Генеральным планом предусмотрено размещение следующих объектов на территории населенного пункта:

- причал и лодочные гаражи в восточной части деревни;

- автозаправочная станция мощностью 1 раздаточная колонка в северной части деревни в квартале 01:03:01;

- станции технического обслуживания мощностью 6 постов в северной части деревни в квартале 01:03:01;

- гаражные кооперативы: квартал 01:03:01 – 2 гаражных кооператива, вместимостью 50 и 102 машино-места; квартал 01:01:01 – 2 гаражных кооператива, вместимостью 35 и 24 машино-мест; квартал 01:02:01 – 1 гаражный кооператив, вместимостью 52 машино-места.Площадь одного машино-места составляет 25 м2;

- аэропорт в восточной части деревни.

с. Няксимволь

Генеральным планом предусмотрено размещение следующих объектов:

- автозаправочная станция мощностью 1 раздаточная колонка в юго-западной части села;

- аэропорт в северо-западной части села.

д. Усть-Манья

Генеральным планом предусмотрено размещение следующих объектов:

- эллингов вместимостью 30 мест:

- вертолетной площадки

- автодорожного моста в южной части села

Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры

Учитывая прогнозы изменения численности населения и существующее состояние объектов инженерной инфраструктуры, генеральным планом поселения предусматривается ряд мероприятий, направленных на повышение уровня инженерного обеспечения территории поселения по всем направлениям инженерного обеспечения.

Водоснабжение

д. Хулимсунт

Основной целью реконструкции и развития системы водоснабжения является обеспечение жителей качественной питьевой водой в необходимом ее количестве.

Реконструкция и развитие системы водоснабжения - обустройство подземных водозаборных сооружений и строительство кольцевых водоводов обеспечивающих надежность подачи воды потребителю.

На первую очередь строительства население обеспечивается необходимым количеством воды посредством водоразборных колонок, на расчетный срок устройством индивидуального ввода водопровода каждому потребителю.

Для наружного пожаротушения на водопроводных сетях устанавливаются пожарные гидранты северного исполнения.

По реконструкции и развитию системы водоснабжения в населённом пункте предусмотрены следующие мероприятия:

- реконструкция водозаборного узла из подземного водоисточника с доведением до расчетной производительности 2260 м3/сут,

- сохранение существующей водопроводной очистной установки производительностью 1500 м3/сут для нужд компрессорной станции и строительство новой водопроводной очистной станции расчетной производительностью 670 м3/сут для нужд населенного пункта;

- строительство новой кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб (110…325 мм, общей протяженностью магистральных линий 10,0 км.

с. Няксимволь

Основной целью реконструкции и развития системы водоснабжения является обеспечение жителей качественной питьевой водой в необходимом ее количестве.

Реконструкция и развитие системы водоснабжения - обустройство подземных водозаборных сооружений и строительство кольцевых водоводов обеспечивающих надежность подачи воды потребителю.

На первую очередь строительства население обеспечивается необходимым количеством воды посредством водоразборных колонок, на расчетный срок устройством индивидуального ввода водопровода каждому потребителю.

Для наружного пожаротушения на водопроводных сетях устанавливаются пожарные гидранты северного исполнения.

По реконструкции и развитию системы водоснабжения в населённом пункте предусмотрены следующие мероприятия:

- устройство нового водозаборного узла из поверхностного водоисточника производительностью 170 м3/сут, с блочной водопроводной очистной станцией – 155 м3/сут;

- строительство новой кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб (90…140 мм, общей протяженностью магистральных линий 6,46 км.

д. Усть-Манья

Основной целью реконструкции и развития системы водоснабжения является обеспечение жителей качественной питьевой водой в необходимом ее количестве.

Реконструкция и развитие системы водоснабжения - обустройство подземных водозаборных сооружений и строительство кольцевых водоводов, обеспечивающих бесперебойную подачу воды потребителям.

На первую очередь строительства население обеспечивается необходимым количеством воды посредством водоразборных колонок, на расчетный срок устройством индивидуального ввода водопровода каждому потребителю.

Для наружного пожаротушения на водопроводных сетях устанавливаются пожарные гидранты северного исполнения.

По реконструкции и развитию системы водоснабжения населённого пункта с. Иваново предусмотрены следующие мероприятия:

- строительство 2-х водозаборных скважин производительностью по 73 м3/сут;

- строительство блочной водопроводной очистной станции производительностью 70 м3/сут;

- строительство новой кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб (90-140 мм, общей протяженностью 4,91 км.

Водоотведение (канализация)

д. Хулимсунт

В связи с наличием действующей системы водоотведения предусмотрена ее реконструкция.

На первую очередь необходимо выполнить замену существующей коллекторной сети водоотведения от общественной застройки (больницы, школы, детские сады, административно-хозяйственных зданий) и на последующих очередях от жилых зданий и производственных предприятий.

Проектируемые самотечные сети водоотведения выполнить из полиэтиленовых труб диаметром 225 мм, общей протяженностью магистральных линий 1,73 км.

Стоки по самотечным сетям водоотведения собираются в четырех канализационных насосных станциях. Проектная КНС производительностью 25 м3/ч располагается в планировочном квартале 01:02:04,  две сохраняемых КНС-1 и КНС-4 в кварталах 01:01:02 и 01:02:01, КНС-5 расположенную на северо-западе квартала 01:01:01 реконструировать в головную канализационную станцию производительностью 25 м3/ч.

Напорные сети водоотведения выполнить из полиэтиленовых труб диаметром 140 мм в две нитки, общей протяженностью 11,1 км.

Для качественной очистки сточных вод населенного пункта предусмотрено раздельные системы очистки сточных вод от компрессорной станции и населенного пункта.

Генеральным планом предусматривается сохранение существующих КОС-800 для нужд компрессорной станции и строительство новых канализационных очистных сооружений производительностью 600 м3/сут для нужд населенного пункта. Марку оборудования и габаритные размеры площадки КОС уточнить при рабочем проектировании.

Канализационные очистные сооружения населенного пункта относятся к III классу надежности.

Площадка КОС располагается в промышленной зоне в северо-восточной части от населенного пункта в квартале 01:04:02.

Сброс очищенных сточных вод предусмотрен в поверхностный водный объект – реку Северная Сосьва. Сбросной трубопровод выполнен из стальных труб диаметром 110 мм ГОСТ 10704-91 в две нитки в напорном режиме. Протяженность сбросной трассы составляет 965 м.

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоотведения и улучшения экологической обстановки необходимо выполнить следующие мероприятия:

- строительство самотечной канализационной коллекторной сети из труб диаметром 225 мм, протяженностью 1,73 км;

- строительство КНС производительностью 25 м3/ч в планировочном квартале 01:02:04;

- сохранение КНС-1 и КНС-4;

- реконструкция существующей КНС-5 в головную канализационную насосную станцию производительностью 25 м3/ч.

- строительство напорной канализационной сети из полиэтиленовых труб диаметром 140 мм в ППУ изоляции, общей протяженностью магистральных линий 11,1 км;

- сохранение КОС-800 для производственных нужд компрессорной станции;

- строительство новых канализационных очистных сооружений расчетной производительностью 600 м3/сут для нужд населенного пункта.

с. Няксимволь

В связи с отсутствием действующей системы водоотведения и опасности загрязнения водоносных горизонтов, используемых для водоснабжения населенного пункта, предусмотрена децентрализованная система водоотведения.

На первую очередь необходимо обеспечить канализование общественной застройки (больницы, школы, детские сады, административно-хозяйственных зданий) и на последующих очередях жилых зданий и производственных предприятий.

Общественные здания оборудовать заводскими септическими камерами, а жилую застройку – выгребами.

Вывоз стоков от септических камер и выгребов выполнить специализированными машинами со сливом на площадку канализационных очистных сооружений.

Для очистки сточных вод населенного пункта необходима блочная установка полной заводской готовности с производительностью 128 м3/сут (нормальный режим работы) и термомеханической обработкой осадка, в связи с расположение сооружения вблизи водоохраной зоны.

Канализационные очистные сооружения относятся к III классу надежности.

Площадка очистных сооружений расположена с подветренной стороны для господствующих ветров по отношению к жилой застройке и ниже населенного пункта по течению реки. Площадка располагается в промышленной зоне в северной части от населенного пункта.

Сброс очищенных сточных вод предусмотреть в поверхностный водный объект – реку Северная Сосьва. Сбросной трубопровод выполнить из стальных труб ГОСТ 10704-91 диаметром 159 мм в две нитки в безнапорном режиме. Протяженность водосбросной трассы составляет 300 м.

Перед сбросом сточных вод в водный объект выполнить их обеззараживание ультрафиолетовым облучением.

Для обеспечения населенного пункта децентрализованной системой водоотведения и улучшения экологической обстановки необходимо выполнить следующие мероприятия:

- устройство канализационных очистных сооружений – блочная установка полной заводской готовности производительностью 128 м3/сут со сливной площадкой и ультрафиолетовой установкой обеззараживания;

- строительство сбросного трубопровода (159 мм из стальных труб, протяженностью 300 м.

д. Усть-Манья

Для обеспечения населения децентрализованной системой водоотведения предусмотреть:

- строительство канализационных очистных сооружений – блочная установка полной заводской готовности производительностью 70 м³/сут со сливной площадкой и ультрафиолетовой установкой обеззараживания;

- строительство сбросного трубопровода от КОС, диаметром 159 мм из стальных труб в одну нитку протяженностью 130 м;

- сброс стоков в реку Северная Сосьва ниже населенного пункта по течению реки.

Теплоснабжение

д. Хулимсунт

По реконструкции и развитию системы теплоснабжения д. Хулимсунт предусмотрено:

- строительство котельной мощностью 30 Гкал/час, работающей на природном газе для теплоснабжения общественных зданий;

- строительство тепловых сетей в пенополиуретановой изоляции диаметром 57-426 мм, протяженностью в двухтрубном исполнении 4,165 км;

- обеспечение общественных зданий, удаленных от источника теплоснабжения и магистральных сетей, индивидуальными электрокотлами.

с. Няксимволь

По реконструкции и развитию системы теплоснабжения с. Няксимволь предусмотрено:

- строительство котельной мощностью 2 Гкал/час, работающей на угле для теплоснабжения общественных зданий;

- строительство тепловых сетей в пенополиуретановой изоляции диаметром 57-108 мм, протяженностью в двухтрубном исполнении 1,466 км;

- обеспечение общественных зданий, удаленных от источника теплоснабжения и магистральных сетей, индивидуальными отопительными электрокотлами ( 4 шт.) мощностью 10 кВт.

д. Усть-Манья

В д.Усть-Манья предусмотрены следующие мероприятия по реконструкции и развитию системы теплоснабжения:

- обеспечение административных зданий теплоснабжением и горячим водоснабжением индивидуальными электрокотлами (всего 6 объектов).

Газоснабжение

д. Хулимсунт

На территории д. Хулимсунт предусмотрено:

- реконструкция газораспределительной станции с повышением ее производительности до 3200 м3/час;

- строительство двух газорегуляторных пунктов производительностью 140 м3/час;

- прокладка сетей газоснабжения высокого давления диаметром 159 мм, протяженностью 1,22 км;

- прокладка сетей газоснабжения низкого давления диаметром 160 мм, протяженностью 4,42 км.

с. Няксимволь, д. Усть-Манья

По развитию системы газоснабжения в с. Няксимволь строительство сети газопроводов не предусматривается.

Связь и информатизация

В сельском поселении Хулимсунт Березовского района как один из вариантов телефонизации населенных пунктов предлагается установить оборудование обоненского доступа по технологии ММДС которое обеспечивает предоставление услуг связи телефонной, цифрового телевидения, Интернет. Данная технология обеспечивает более быстрое развертывание, меньшую стоимость оборудования и эксплуатации за счет отказа от кабельных линий связи.

MMDS (Multichannel Multipoint Distribution System - Многоканальная Многоточечная Распределительная Система) —  технология широкополосной стационарной беспроводной связи. С помощью MMDS можно одновременно подать абоненту качественное многоканальное телевидение (20 аналоговых каналов или до 100 цифровых), телефонию, доступ к Интернету.

Запрашиваемые пользователем данные транслируются нисходящими потоками в цифровых каналах, использующих модуляцию QPSK, 16-, 32-, 64-, 128- или 256-QAM. При этом, в зависимости от ширины канала и выбранной схемы модуляции сигнала, в одном ТВ-канале шириной до 8 МГц обеспечивается скорость передачи данных до 56 Мбит/сек. Пользователи получают данные из Интернету со скоростью всего канала, который используется в режиме разделения времени, что в 1000-1500 раз быстрее, чем позволяет аналоговый телефонный модем (33,6 Кбит/с), в 200-400 раз быстрее, чем по линии ISDN (64 и 128 Кбит/с), и в 20-30 раз быстрее, чем по выделенному каналу Е1 или по RadioEthernet (2 Мбит/с).

В настоящее время в России для вещания в прямом канале выделен диапазон 2,5 - 2,7 ГГц . Для обратного канала выделяется участок частот в диапазоне 2,1 - 2,3 ГГц. Так как в MMDS используется микроволновый диапазон, где требуется прямая видимость между передающей и всеми приемными антеннами, максимальный радиус действия составляет 50 км.

На базе беспроводной сети (MMDS) создается виртуальные телефонные линии, которые можно сконцентрировать на  АТС. Для передачи нисходящего потока данных (от трансмодулятора QPSK/QAM, головного модема, головного телефонного блока - к абонентам) используется 64 QAM или 256 QAM (в зависимости от вида цифрового сервиса и используемого оконечного оборудования).

д. Хулимсунт

По развитию системы связи в д. Хулимсунт предусматривается:

- строительство автоматической телефонной станции на 780 номеров;

- строительство вышки связи для установки радиорелейного оборудования и антенны для технологии MMDS.

с. Няксимволь

По развитию системы связи в с. Няксимволь предусматривается:

- увеличение емкости существующей автоматизированной телефонной станции до 300 номеров;

- реконструкция вышки связи для установки радиорелейного оборудования и антенны для технологии MMDS.

д. Усть-Манья

По развитию системы связи в д.Усть-Манья предусматривается:

- строительство автоматизированной телефонной станции емкостью 120 номеров;

- строительство  вышки связи для установки радиорелейного оборудования и антенны для технологии MMDS.

Электроснабжение

д. Хулимсунт

Источником электроэнергии населенного пункта д. Хулимсунт является существующая газотурбинная электростанция (ГТЭС).

По реконструкции и развитию системы электроснабжения населенного пункта предусматривается:

– строительство новых сетей электроснабжения 6 кВ, протяженностью 4,87 км.

– строительство шести новых трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ мощностями: три ТП 2х250 кВт, две ТП 2х630 кВт и одна ТП 2х400 кВт.

– реконструкция шести трансформаторных подстанций 6 кВ, с увеличением мощностей:  две ТП 2х160 кВт, две ТП 2х250 кВт и по одной ТП 250 кВт и 2х630 кВт.

с. Няксимволь

Для надежной и бесперебойной работы системы электроснабжения проектом предусмотрено изменение схемы электроснабжения посредством строительства понижающей станции ПС «Няксимволь» 35/10 кВ с подключением по линии электропередач ЛЭП 35 кВ к проектируемой ПС «Усть-Манья» 220/110/35 кВ.

По реконструкции и развитию системы электроснабжения населенного пункта предусматривается:

строительство ПС 35/10 кВ;

строительство ТП 10/0,4 кВ – 6 шт.;

строительство ЛЭП 10 кВ – 4,9 км;

строительство ЛЭП 35 кВ – 0,1 км

д. Усть-Манья

По реконструкции и развитию системы электроснабжения предусматриваются следующие мероприятия:

- строительство понижающей станции 35/10 кВ;

- строительство 4-х трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ;

- строительство новых сетей электроснабжения 35 кВ, протяженностью 0,6 км;

- строительство новых сетей электроснабжения 10 кВ, протяженностью 3,2 км.

Мероприятия по охране окружающей среды, благоустройству и озеленению территории населенного пункта, использованию и охране лесов

Мероприятия по управлению в области охраны окружающей среды:

- формирование и развитие системы экологического мониторинга, в структуре информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД), ориентированного на наблюдения за состоянием и оценку качества окружающей среды и природных ресурсов для принятия решений в области экологической безопасности;

- разработка экономических рычагов воздействия в отношении предприятий, деятельность которых требует установления санитарно-защитных зон, для побуждения природопользователей к разработке проектов санитарно-защитных зон и использования экологически безопасных технологий;

- размещение объектов, оказывающих негативное влияние на окружающую среду и их санитарно-защитных зон на территориях, предусмотренных градостроительными регламентами;

- соблюдение запрещений и ограничений на территории земельных участков, расположенных в пределах санитарно-защитных зон, в соответствии с правилами землепользования и застройки;

- повышение эффективности управления сектором обращения с твердыми бытовыми отходами;

- последовательное поэтапное хозяйственное освоение территории с учетом приоритетности экологических проблем (выбор эколого-хозяйственных приоритетов);

- разработка и осуществление комплекса природоохранных работ с учетом специфики физико-географических условий конкретной территории и характера хозяйственной деятельности.

Мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха:

- оборудование проектной и существующей автозаправочной станции в центральной части деревни Хулимсунт и проектной АЗС на севере села Няксимволь системой закольцовки паров бензина;

- организация санитарно-защитных зон источников загрязнения атмосферного воздуха, их благоустройство и озеленение;

- в целях сокращения суммарных выбросов в атмосферу стационарными источниками выделения рекомендуется внедрение современного оборудования предотвращающего загрязнение атмосферного воздуха на всех производственных и инженерных объектах деревни Хулимсунт (Сосьвинское линейное производственное предприятие, цех по изготовлению древесины, цех по изготовлению мебели, минизавод по переработке дикоросов, цех посола и копчения рыбы, котельная) и села Няксимволь (котельная, пилорама), а также использование высококачественных видов топлива, соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварийный выброс;

На территории д. Хулимсунт установлены санитарно-защитные зоны от следующих объектов и территорий:

  - полигон ТБО – 500 м;

  - Сосьвинское линейное производственное предприятие- 700 м;

  - вертолетная площадка – 300 м;

  - канализационные очистные сооружения – 150 м;

  - склад ГСМ – 100 м;

  - цех по изготовлению древесины, цех по изготовлению мебели- 300 м;

  - цех посола и копчения рыбы- 300 м;

  - теплицы- 100 м;

  - котельная – 50 м;

  - кладбище – 50 м;

  - АЗС- 50 м;

  - супермаркет - 50 м;

  - рынок- 50 м;

  - минизавод по переработке дикоросов- 50 м;

  - территория производственного и коммунально-складского назначения – 50 м;

  - пристань – 50 м;

  - Прачечная, химчистка- 50 м;

  - автозаправочная станция, СТО – 100, 50 м;

  - газораспределительный пункт- 20 м;

  - склад, склад песка- 50 м;

  - гаражи- 10,15,25;

На территории с. Няксимволь установлены санитарно-защитные зоны от следующих объектов и территорий:

  - полигон ТБО- 500 м;

  - вертолетная площадка – 300 м;

  - взлетно- посадочная полоса- 300 м;

  - пилорама- 100 м;

  - товарооленеводческая ферма- 100 м;

  - ДРСУ, АЗС, СТО- 100, 50, 50 м;

  - Склад ГСМ- 100 м;

  - Причал- 50 м;

  - ДЭС- 50 м;

  - Кладбище- 50 м;

  - Склад дикоросов- 50 м;

  - Склад угля- 500 м;

  - Сбор дикоросов- 50 м;

  - Склад- 50 м;

  - ПС «Няксимволь»- 50 м;

  - Канализационные очистные сооружения- 100 м;

  - Котельная- 50 м;

  - Автозаправочная станция- 100 м;

На территории д. Усть – Манья установлены санитарно-защитные зоны от следующих объектов и территорий:

  - Полигон ТБО - 500 м;

  - Вертолетная площадка – 300 м;

  - Предприятие по производству бентонитового порошка – 300 м;

  - Лесоперерабатывающий комплекс – 300 м;

  - Канализационные очистные сооружения – 100 м;

  - Кладбище – 50 м;

  - Очистные сооружения закрытого типа – 50 м;

  - Электроподстанция – 50 м.

Мероприятия по охране водных объектов

Генеральным планом предусматривается вынос за пределы прибрежной защитной полосы реки Северная Сосьва в д. Хулимсунт, с. Няксимволь индивидуальной жилой застройки постоянного проживания и хозяйственных построек.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по восстановлению и предотвращению загрязнения водных объектов:

организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос. Ширина водоохранной зоны реки Северная Сосьва установлена в размере 200 м. Прибрежные защитные полосы рек устанавливаются в соответствии с крутизной склона и видом прилегающих к водным объектам угодий, и составляют 50 м.

расчистка прибрежных территорий реки  Северная Сосьва;

прекращение сброса неочищенных сточных вод на рельеф и в реки;

организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод.

Мероприятия по охране и восстановлению почв

Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при: разработке месторождений полезных ископаемых; прокладке трубопроводов, строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения; складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов; ликвидации последствий загрязнения земель.

Порядок выдачи разрешений на проведение внутрихозяйственных работ, связанных с нарушением почвенного покрова, а также приемку и передачу рекультивированных земель, необходимо осуществлять в соответствии с требованиями приказа Минприроды РФ и Роскомзема от 22 декабря 1995 года № 525/67 «Об утверждении Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы».

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по восстановлению и охране почв:

выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории;

контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель;

рекультивация территории ликвидируемых свалок, расположенных в северной части  деревни Хулимсунт и в южной части села Няксимволь.

Мероприятия по охране недр, минерально-сырьевые ресурсов, подземных вод

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по охране минерально-сырьевых ресурсов и подземных вод:

организация, озеленение и ограждение первого пояса санитарной охраны подземного источника водоснабжения, установленного радиусом 50 метров для водозаборных скважин;

организация на проектируемом полигоне твердых бытовых отходов, расположенных в северной части деревни Хулимсунт и села Няксимволь системы мониторинга состояния грунтовых вод, создание контрольных колодцев или скважин в санитарно-защитной зоне полигона.

Мероприятия по инженерной подготовке территорий

В целях обеспечения инженерной защиты застроенных территорий и подготовки территории под перспективное освоение генеральным планом предусмотрен ряд мероприятий:

- подсыпка новых территорий выше границы подтопления территории;

- провести мероприятия по закреплению береговых склонов от неблагоприятного воздействия воды и ветра.

Мероприятия по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий

Мероприятия по озеленению территории

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по озеленению территории:

- восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых насаждений;

- целенаправленное формирование крупных насаждений, устойчивых к влиянию антропогенных и техногенных факторов;

- посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для предотвращения образования пылящих поверхностей;

- организация дополнительных озелененных площадей за счет озеленения санитарно-защитных зон.

Мероприятия по санитарной очистке территории

Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:

- бор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;

- организация сбора и удаление вторичного сырья;

- сбор, удаление и обезвреживание специфических отходов;

- уборка территорий от мусора, смета, снега, мытье усовершенствованных покрытий.

Организация системы санитарной очистки надлежащим образом чрезвычайно актуальна вследствие гидравлической зависимости водных систем от состояния территории селитебной и промышленной зон, от состояния почвы.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории муниципального образования:

–   строительство полигонов ТБО в д. Хулимсунт, с. Няксимволь и в д. Усть - Манья;

– организация планово-регулярной системы очистки сельского поселения, своевременного сбора и вывоза ТБО на полигон;

– организация проектирования и строительства объектов по утилизации и переработке отходов;

– селективный сбор и сортировка отходов перед их обезвреживанием с целью извлечения полезных и возможных к повторному использованию компонентов;

- оборудование полигонов ТБО биологическими камерами для утилизации трупов животных.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций:

- обеспечение санитарно-защитной зоны и противопожарного разрыва от автозаправочной станции, расположенной в центральной части д. Хулимсунт и в северной части с. Няксимволь;

- оснащение территории автозаправочной станции современным оборудованием, предотвращающим возникновение чрезвычайных  ситуаций.

На объектах повышенной опасности (котельных) необходимо установка автоматического контроля концентрацией опасных веществ и систем автоматической сигнализации о повышении допустимых норм. Автоматические системы регулирования, блокировок, аварийной остановки котельного оборудования работают в соответствии с установленными параметрами при аварийном превышении которых происходит автоматическая аварийная остановка котлов.

Предотвращение образования взрыво- и пожароопасной среды на объектах теплоснабжения обеспечивается:

- применением герметичного производственного оборудования;

- соблюдением норм технологического режима;

- контролем состава воздушной среды и применением аварийной вентиляции.

- установлением в помещениях котельных сигнализаторы взрывоопасных концентраций, срабатывание которых, происходит при достижении 20% величины нижнего предела воспламеняемости с автоматическим включением звукового сигнала в операторной.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера (затопление паводковыми водами, обрушение берегов, развитие оползней, пожары):

- берегоукрепление опасных участков;

- отсыпка территорий подверженных затоплению паводковыми водами;

- усиление противопожарных мероприятий в местах массового сосредоточения людей;

- контроль за соблюдением правил пожарной безопасности.

Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по достижению поставленных задач нормативно-правового обеспечения реализации генерального плана и устойчивого развития поселения:

- утверждение плана реализации генерального плана поселения;

- утверждение правил землепользования и застройки поселения;

- муниципальное правовое обеспечение сохранности зеленых насаждений через разработку комплекса увязанных между собой правовых актов в сфере градостроительства, землепользования и природопользования;

- подготовка и введение системы мониторинга реализации генерального плана поселения.

Приложение № 2

к решению Думы района

от  17.12.2009 № 536

СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

| № п/п | Наименование и нумерация схем | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Часть ІІ. Генеральный план с. п. Хулимсунт Раздел 3. Сводная схема (основной чертеж) генерального плана Схема 1. Сводная схема (основной чертеж) генерального плана с. п. Хулимсунт М 1: 200000 | 1:100000 1:200000 1:5000 |
| 1.1 | Часть ІІ. Генеральный план с. п. Хулимсунт Раздел 3. Сводная схема (основной чертеж) генерального плана Схема 1. Сводная схема (основной чертеж) генерального плана д. Усть-Манья М 1: 5000 |  |
| 2 | Часть ІІ. Генеральный план с. п. Хулимсунт Раздел 4. Схемы границ территорий, земель и ограничений Схема 2. Схема функциональных зон Схема 3. Схема административных границ Схема 4. Схема ограничений использования территории с. п. Хулимсунт М 1: 200000 |  |
| 2.1 | Часть ІІ. Генеральный план с. п. Хулимсунт Раздел 4. Схемы границ территорий, земель и ограничений Схема 2. Схема функциональных зон Схема 3. Схема административных границ Схема 4. Схема ограничений использования территории д. Усть-Манья М 1: 5000 |  |
| 3 | Часть ІІ. Генеральный план с. п. Хулимсунт Раздел 4. Схемы границ территорий, земель и ограничений Схема 5. Схема границ территорий и земель с.п. Хулимсунт М 1: 100000 |  |
| 4 | Часть ІІ. Генеральный план с. п. Хулимсунт Раздел 5. Схемы границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения Схема 6. Схема планируемого размещения объектов энергоснабжения с.п. Хулимсунт М 1: 200000 |  |
| 4.1 | Часть ІІ. Генеральный план с. п. Хулимсунт Раздел 5. Схемы границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения Схема 6. Схема планируемого размещения объектов энергоснабжения д. Усть-Манья М 1: 5000 |  |
| 5 | Часть ІІ. Генеральный план с. п. Хулимсунт Раздел 5. Схемы границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения Схема 7. Схема планируемого размещения объектов транспорта, путей сообщения с.п. Хулимсунт М 1: 200000 |  |
|  | Часть ІІ. Генеральный план с. п. Хулимсунт Раздел 5. Схемы границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения Схема 7. Схема планируемого размещения объектов транспорта, путей сообщения д. Усть-Манья М 1: 5000 |  |
| 6 | Часть ІІ. Генеральный план с. п. Хулимсунт Раздел 5. Схемы границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения Схема 8. Схема планируемого размещения иных объектов капитального строительства местного значения с. п. Хулимсунт М 1: 200000 |  |
| 6.1 | Часть ІІ. Генеральный план с. п. Хулимсунт Раздел 5. Схемы границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения Схема 8. Схема планируемого размещения иных объектов капитального строительства местного значения д. Усть-Манья М 1: 5000 |  |

Примечание:

Каждая схема генерального плана может быть представлена в виде:

одной схемы;

нескольких схем, включая фрагменты соответствующих схем.

Информация, отображаемая на схемах раздела 5 генерального плана «Схемы границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения» может представляться путем наложения такой информации на схемы раздела 4 генерального плана «Схемы границ территорий, земель и ограничений».

# Footnotes

Мероприятия в каждой отрасли перечисляются по последовательности их выполнения

# Text boxes

4.СВОДНЫЙ БАЛАНС ТЕРРИТОРИИ